## Slide 1: PROCESADORES
Clase Teórica N°9
Dominios de reloj y sincronizadores

## Slide 2: Agenda
Dominios de reloj en circuitos digitales
Recursos del FPGA para administrar los dominios de reloj
Sincronización de datos entre dominios de reloj
  Señales asíncronas de un bit
  Buses entre dominios con relojes rápidos y lentos

## Slide 3: Dominios de reloj
Aunque siempre se busca un diseño completamente síncrono, no siempre es posible.
Cuando existen diferentes señales de reloj en el sistema, esto segmenta el diseño creando los dominios de reloj.
Circuito 2
Clk2
Circuito 1
Clk1

## Slide 4: Implementación en el FPGA
El FPGA dispone de recursos de enrutamiento especiales para las señales de reloj.
En el FPGA se subdivide el área para diferentes dominios de reloj.

## Slide 5: Implementación en el FPGA

## Slide 6: ¿Qué inconvenientes traen los dominios de reloj?
¿Qué situaciones pueden ser críticas debido a la existencia de dominios de reloj?
Circuito 2
Clk2
Circuito 1
Clk1

## Slide 7: ¿Qué inconvenientes traen los dominios de reloj?
Si ambos circuitos trabajan independientemente y no intercambian datos entonces NO hay ningún problema
Circuito 2
Clk2
Circuito 1
Clk1

## Slide 8: ¿Qué inconvenientes traen los dominios de reloj?
Pero si no es así… el principal problema es…?
Circuito 2
Clk2
Circuito 1
Clk1

## Slide 9: ¿Qué inconvenientes traen los dominios de reloj?
Pero si no es así… el principal problema es…?
METAESTABILIDAD
Circuito 2
Clk2
Circuito 1
Clk1

## Slide 10: Circuitos Sincronizadores
Es necesario entonces añadir circuitos sincronizadores entre los dos circuitos que garantice que no haya metaestabilidad en ninguno de los dominios.
Circuito 2
Clk2
Circuito 1
Clk1
Sincr.

## Slide 11: Sincronizador de señales asíncronas de un bit.
Si debemos sincronizar un bit ¿cuál circuito de sincronización empleamos?
Circuito 2
Clk2
Sincr.

## Slide 12: Sincronizador de señales asíncronas de un bit.
Si debemos sincronizar un bit ¿cuál circuito de sincronización empleamos?
… y para obtener un circuito más fiable usamos…?
Circuito 2
Clk2
D
Q
FF

## Slide 13: Sincronizador de señales asíncronas de un bit.
Si debemos sincronizar un bit ¿cuál circuito de sincronización empleamos?
… y para obtener un circuito más fiable usamos más flip-flops
Circuito 2
Clk2
D
Q
FF
D
Q
FF

## Slide 14: Sincronizador de señales asíncronas de un bit.
¿Qué pasa cuando el pulso de activación de la señal asíncrona es muy angosto comparado con el periodo de la señal de reloj? ¿Cómo debemos modificar el circuito?
Circuito 2
Clk2
D
Q
FF
D
Q
FF

## Slide 15: Sincronizador de señales asíncronas de un bit.
¿Qué tal este circuito? ¿Qué opinan?
Circuito 2
Clk2
D
Q
FF
D
Q
FF
D
Q
FF
VCC
Q1
Q2
Sync

## Slide 16
Circuito 2
Clk2
D
Q
FF
D
Q
FF
D
Q
FF
VCC
Q1
Q2
Sync

## Slide 17
Circuito 2
Clk2
D
Q
FF
D
Q
FF
D
Q
FF
VCC
Q1
Q2
Sync

## Slide 18: Sincronizador de señales de varios bits entre dominios de reloj
Estudiaremos varios casos según algunas características de las señales de reloj.
Bajo esas condiciones, ¿Es seguro transferir los datos de un domino a otro?
¿Cómo? ¿Qué circuito utilizo?
Circuito 2
Clk2
Circuito 1
Clk1
Sincr.

## Slide 19: Sincronizador de Buses Caso 1 clk2=clk1
¿Es seguro transferir los datos de un domino a otro?
¿Cómo? ¿Qué circuito utilizo?
Circuito 2
Clk2
Circuito 1
Clk1

## Slide 20: Sincronizador de Buses Caso 1 clk2=clk1
¿Es seguro transferir los datos de un domino a otro? SI
¿Cómo? ¿Qué circuito utilizo? Ninguno
Circuito 2
Clk2
Circuito 1
Clk1

## Slide 21: Sincronizador de Buses Caso 2 clk2=not(clk1)
¿Es seguro transferir los datos de un domino a otro?
¿Cómo? ¿Qué circuito utilizo?
Circuito 2
Clk2
Circuito 1
Clk1

## Slide 22: Sincronizador de Buses Caso 2 clk2=not(clk1)
¿Es seguro transferir los datos de un domino a otro? SI, siempre que Tc1 sea suficientemente grande
¿Cómo? ¿Qué circuito utilizo? Ninguno
Circuito 2
Clk2
Circuito 1
Clk1

## Slide 23: Sincronizador de Buses Caso 3 clk2=división de clk1
¿Es seguro transferir los datos de un domino a otro?
¿Cómo? ¿Qué circuito utilizo?
Circuito 2
Clk2
Circuito 1
Clk1
D
Q
FF

## Slide 24: Sincronizador de Buses Caso 3 clk2=división de clk1
¿Es seguro transferir los datos de un domino a otro? NO.
¿Cómo? ¿Qué circuito utilizo? Ninguno, esto no se debe hacer! El skew entre clk1 y clk2 puede ser muy peligroso.
Circuito 2
Clk2
Circuito 1
Clk1
D
Q
FF

## Slide 25: Sincronizador de Buses Caso 4 clk2=división de not(clk1)
¿Es seguro transferir los datos de un domino a otro?
¿Cómo? ¿Qué circuito utilizo?
Circuito 2
Clk2
Circuito 1
Clk1
D
Q
FF

## Slide 26: Sincronizador de Buses Caso 4 clk2=división de not(clk1)
¿Es seguro transferir los datos de un domino a otro? Generalmente NO.
¿Cómo? ¿Qué circuito utilizo? Ninguno, Se debe tener en cuenta que el cto2 puede entrar en metastabilidad. Es seguro solamente en bajas frecuencias
Circuito 2
Clk2
Circuito 1
Clk1
D
Q
FF

## Slide 27: Sincronizador de Buses Caso 5 clk2=clk1 pero externos
¿Es seguro transferir los datos de un domino a otro?
¿Cómo? ¿Qué circuito utilizo?
Circuito 2
Clk2
Circuito 1
Clk1
Diferentes pines del FPGA

## Slide 28: Sincronizador de Buses Caso 5 clk2=clk1 pero externos
¿Es seguro transferir los datos de un domino a otro? NO.
¿Cómo? ¿Qué circuito utilizo? Ninguno, El software no será capaz de determinar el skew entre clk1 y clk2
Circuito 2
Clk2
Circuito 1
Clk1
Diferentes pines del FPGA

## Slide 29: Sincronizador de Buses Caso 6 fclk2<<fclk1
¿Es seguro transferir los datos de un domino a otro?
¿Cómo? ¿Qué circuito utilizo?
D
Q
FF
D
Q
FF

## Slide 30: Sincronizador de Buses Caso 6 fclk2<<fclk1
¿Es seguro transferir los datos de un domino a otro? NO.
¿Cómo? ¿Qué circuito utilizo? Ninguno, la frecuencia de clk2 no soluciona el problema de metaestabilidad en el cto2
D
Q
FF
D
Q
FF

## Slide 31: Sincronizador de Buses Caso 6 fclk2<<fclk1
Existirá entonces una forma segura de sincronizar los dos dominios?
D
Q
FF
D
Q
FF

## Slide 32: Sincronizador de Buses Caso 7 fclk2<<fclk1 (inteligente)
¿Es seguro transferir los datos de un domino a otro? SI.
¿Cómo? ¿Qué circuito utilizo? Ver Fig
D
Q
FF
D
Q
FF
D
Q
FF
E
D
Q
FF
D
Q
FF

## Slide 33: Sincronizador de Buses Caso 7 fclk2<<fclk1 (inteligente)
¿Cómo funciona?
¿Cómo sería el circuito si ahora los datos van del dominio lento al rápido?
D
Q
FF
D
Q
FF
D
Q
FF
E
D
Q
FF
D
Q
FF

## Slide 34: Sincronizador de Buses Caso 8 fclk2>>fclk1 (inteligente)
¿Es seguro transferir los datos de un domino a otro? SI.
¿Cómo? ¿Qué circuito utilizo? Ver Fig
D
Q
FF
D
Q
FF
D
Q
FF
E
D
Q
FF
D
Q
FF

## Slide 35: Sincronizador de Buses Caso 8 fclk2>>fclk1 (inteligente)
¿Cómo funciona?
D
Q
FF
D
Q
FF
D
Q
FF
E
D
Q
FF
D
Q
FF

## Slide 36: Sincronizador de Buses Última Opción
Usar Memorias FIFO doble puerto
Status Flag
Logic
RAMB16
CORE
WRCOUNT
RDCOUNT
WRCLK
WREN
RDCLK
RDEN
RESET
Read
Pointer
FULL
EMPTY
AFULL
AEMPTY
RDERR
WRERR
waddr
oe
mem_ren
mem_wen
Write
Pointer
raddr
DI
DO
FIFO16