## Slide 1: PROCESADORES
Clase Teórica
Datapaths de propósito general

## Slide 2: Tipos de Datapath
Según el tipo de problema a resolver y los consumidores finales del producto se pueden clasificar en:
Datapath general: Puede ser utilizado para solucionar cualquier tipo de problema pero no está optimizado para uno en particular.
Datapath dedicado: Es diseñado con el objetivo de obtener el mejor desempeño del procesador en una aplicación específica.

## Slide 3: Datapath de propósito general
Son empleados normalmente en procesadores de propósito general. Ej: PIC (Microchip).

## Slide 4: Datapath de propósito general
Define la arquitectura del procesador
Definen el tipo de direccionamiento de los datos.
Define las operaciones del procesador

## Slide 5: Datapath de propósito general
Otros ejemplos…
Arquitectura de registro y de banco de registros.

## Slide 6: Arquitectura general de un sistema de cómputo
MEMORIA
Programas – Datos - Pilas
PERIFÉRICOS
Sensores – Actuadores –
Comunicaciones
Bus de direcciones
Bus de datos
Bus de control
RW
CS
CE
OE

## Slide 7: Arquitectura Von Newmann y Harvard
Von Newmann
Harvard
MEMORIA
Datos
MEMORIA
Datos
MEMORIA
Datos
+
Programa

## Slide 8: Datapath del procesador de Boluda

## Slide 9: Datapath del procesador de Boluda

## Slide 10: Estructura de la memoria
Código de Instrucción 0
Dato 0
Código de Instrucción 1
Dato 1
Código de Instrucción 2
Dato 2
Código de Instrucción 3
Dato 3
Programa
Datos
00
FF
00
01
02
03
04
05
06
07

## Slide 11: Estructura de la memoria
Memoria
Procesador
Datos
Direcciones
r_w

## Slide 12: Set de instrucciones
Mnemónico
ld a,(xx)
ld (xx),a
and a,(xx)
add a,(xx)
sub a(xx)
jz xx
jmp xx
nop
Código de operación
000
001
010
011
100
101
110
111

## Slide 13: Máquina de estados
jz
Inicial
Búsqueda
Ejecución
and a
sub a
ld a xx
ld xx a
add a
jmp
reset

## Slide 14: Ejecución de una instrucción jmp 0x02
jz
Inicial
Búsqueda
Ejecución
and a
sub a
ld a xx
ld xx a
add a
jmp
reset
0x20
0x06
0x00
0x01
0x02
0x03
0x04
0x05
0x06
0x07
0x??
0x00
0x80
0x04
0x81
0x05
0x08
0x06
0x02
lda 0x80
suba 0x81
jz 0x08
jmp 0x02
Notes: Apunta a la dirección donde se almacena el código de la siguiente instrucción

## Slide 15: Ejecución de una instrucción jmp 0x02
jz
Inicial
Búsqueda
Ejecución
and a
sub a
ld a xx
ld xx a
add a
jmp
reset
0x20
0x07
0x00
0x01
0x02
0x03
0x04
0x05
0x06
0x07
0x06
0x00
0x80
0x04
0x81
0x05
0x08
0x06
0x02
lda 0x80
suba 0x81
jz 0x08
jmp 0x02

## Slide 16: Ejecución de una instrucción suba 0x81
jz
Inicial
Búsqueda
Ejecución
and a
sub a
ld a xx
ld xx a
add a
jmp
reset
0x20
0x02
0x00
0x00
0x80
0x01
0x04
0x02
0x81
0x03
0x05
0x04
0x08
0x05
0x06
0x06
0x02
0x07
0x02
lda 0x80
suba 0x81
jz 0x08
jmp 0x02

## Slide 17: Ejecución de una instrucción suba 0x81
jz
Inicial
Búsqueda
Ejecución
and a
sub a
ld a xx
ld xx a
add a
jmp
reset
0x20
0x03
0x00
0x01
0x02
0x03
0x04
0x05
0x06
0x07
0x04
0x00
0x80
0x04
0x81
0x05
0x08
0x06
0x02
lda 0x80
suba 0x81
jz 0x08
jmp 0x02

## Slide 18: Ejecución de una instrucción suba 0x81
jz
Inicial
Búsqueda
Ejecución
and a
sub a
ld a xx
ld xx a
add a
jmp
reset
0x20
0x03
0x00
0x01
0x02
0x03
0x04
0x05
0x06
0x07
0x81
0x00
0x80
0x04
0x81
0x05
0x08
0x06
0x02
lda 0x80
suba 0x81
jz 0x08
jmp 0x02

## Slide 19: Ejecución de una instrucción jz 0x08
jz
Inicial
Búsqueda
Ejecución
and a
sub a
ld a xx
ld xx a
add a
jmp
reset
0x1F
0x04
0x00
0x00
0x80
0x01
0x04
0x02
0x81
0x03
0x05
0x04
0x08
0x05
0x06
0x06
0x02
0x07
0x02
lda 0x80
suba 0x81
jz 0x08
jmp 0x02

## Slide 20: Código VHDL del procesador
Componentes
Registros
Triestado
Combinacional
Máquina de estados

## Slide 21: Laboratorio Diagrama de bloques
MEMORIA
Datos
+
Programa
PERIFERICO
Puerto de
Salida
Bus de Datos
Bus de Direcciones
LEDS

## Slide 22: Ejercicio Código en assembler
0. lda posición 128
suba posición 129
jz posición 8
jmp posición 2
lda posición 131
suba posición 129
ldxxa posición 131
jz posición 18
jmp posición 0
lda posición 132
suba posición 129
ldxxa posición 132
jz posición 28
jmp posición 0
lda posición 133
ldxxa posición 132
lda posición 130
adda posición 129
ldxxa posición 130
nop,nop
jmp posición 0
MEMORIA
Datos
+
Programa
PERIFERICO
Puerto de
Salida
Bus de Datos
Bus de Direcciones
LEDS
??
0
??
1
??
2
??
3
??
4
??
5
??
6
??
7
lda 0x80
suba 0x81
jz 0x08
jmp 0x02
255
128
1
129
0
130
255
131
255
132
0
255
Constantes
Variables
GPO
6
133